生态环境部门审批意见 奉环建表[2021]85号宁波市奉化宁一木制家俱有限公司： 你单位报送的《申请报告》、《宁波市奉化宁一木制家俱有限公司年产木制家具5000件迁建项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于奉化区西坞街道福泉路9号-1，总投资200万元，主要生产工艺：木材经断料，锯木，刨光，打眼、锯榫，凿槽，组装，白坯打磨；整件白坯家具经打磨，喷底漆，打磨，喷面漆，晾干，组装成品，年生产5000件木制家具。经我局审查，在项目符合产业政策及相关规划等前提下，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的生态环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、根据环评报告计算分析，本项目不设食宿，无生产废水产生。须雨污分流，生活废水经化粪池处理达到相应标准后纳管。 2、须逐项落实《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》、《宁波市涂装行业挥发性有机物污染治理技术指南》的要求，应使用水性漆，采用符合规范喷涂工艺，喷漆房（晾干设在喷漆房内）须密闭负压设置，加强车间机械排风，木工加工、喷涂、凉干、打磨、组装等工序均须设废气收集设施，喷漆废气、凉干废气经干式蜂窝纸除雾设施处理，木工加工废气经除尘设施处理，打磨废气、胶水挥发废气经收集净化，废气的收集率和处理率均应符合规定要求，废气的各项指标应分别达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相应标准和限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的各项要求，废气应通过规定高度的排气筒达标排放，并确保废气不扰民。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪等有效措施，厂界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准，并确保噪声不扰民。 4、按规范做好固体废物收集处置工作，一般固废的木材边角料和木屑、收集的粉尘、残次品应落实存储场所，收集后外售综合利用，办公生活垃圾应按规范分类后委托环卫部门及时清运，做无害化处置，废蜂窝纸、废油漆包装桶等在鉴定前须严格按危险废物管理要求收集、储存，委托有资质单位做好安全处置，鉴定后按法律法规的相关要求管理和处置。 5、应建立健全的生态环境管理制度，制定安全操作规程，落实各项事故防范和环境风险应急措施，确保周边环境安全。须设置足够容量的事故应急池。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实污染物排放总量控制措施，组织实施生态环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序申领排污许可证，再对配套建设的生态环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局建设项目环评批复文件

送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |
| --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产木制家具5000件迁建项目 环境影响报告表（奉环建表[2021]85号） |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心生态环境分局窗口 |
| 送达人 |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波市奉化宁一木制家俱有限公司 |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |
| 备注 |  |