施工单位项目管理机构设置、工作职责、主要管理制度

项目基本信息

施工单位名称：浙江恒立交通工程有限公司

施工单位项目经理：王欧

施工单位资质：公路工程施工总承包壹级

开工时间：2021年9月6日

工期：487日历天（2021.9.6-2023.1.5）

公司选派有长期施工经验和技术水平高的管理、技术人员组成项目经理部。项目经理部设项目经理、项目总工、道桥负责人、质检负责人、安全负责人、试验负责人、测量负责人、合同负责人等主要负责人和各类现场施工管理人员若干名。项目经理代表浙江恒立交通工程有限公司对本工程进行管理，对业主全面负责。

项目部设五个职能科室，即工程科、安全质量科、试验室、机料科、合同财务科。

根据本合同段的工程内容，派遣路基工程施工队、路面工程施工队、桥涵工程施工队、交安绿化工程施工队、房建工程施工队共五个专业施工队形成工程项目的现场施工层，负责按图纸和国家现行规范及标准的要求、保证质量、保证工期完成本项目的施工。

项目管理机构职能

项目部主要管理人员及各部门职责如下

项目经理职责

1.项目经理是企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。

2.遵守国家和地方的政策、法规，执行公司的规章制度和指令。全面履行与公司签订的项目目标管理责任书，接受公司领导和各部门的指导、监督和检查.

3.组织项目部全体员工执行公司质量、环境和职业健康安全方针。

4.组织落实公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。

5.全权负责项目质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和改进。

6.全权负责项目质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源。

7.除“四新”工程外，组织编制、审批、实施并保持项目HSE管理策划书。

8.组织项目在公司的指导下编制项目实施性施工组织设计和技术方案（含安全技术和环保方案）。

9.组织项目进行环境因素和危险源的识别；控制重大环境和危险因素。

10.根据需要参加管理评审会；组织项目部落实公司管理评审决定。

总工程师职责

1.认真贯彻执行国家有关技术规范、规程、标准及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。

2.负责引进有实用价值的新工艺、新材料、新技术。

3.领导并组织编制项目施工组织设计、施工技术方案、专业施工技术方案、制度施工工艺标准。

4.审批一般工程施工技术方案（含专业施工技术方案）。

5.领导技术交底工作。

6.领导项目各项施工技术专题总结工作。

7.领导试验和测量工作，负责施工过程试验、测量等重大技术问题的决策及报告。

8.主持交竣工技术文件资料的编制，参与项目结构验收与竣工验收工作。

9.负责在分管范围内组织实施质量体系文件，行使经理授予的职责和权限；全面主持项目技术管理和质量工作。

10.正确贯彻执行国家、部委有关法律、法规、标准、规范、规程和企业规章。

11.支持编制项目质量计划和作业指导书。

12.定期组织工程质量评定及质量检查，主持质量事故的处理和上报工作。

13.主持本项目主要材料的审批考查评审，主管材料进场的审批。

14.解决项目施工重大施工技术问题，主管项目工程部及质检、试验、测量等工作。

安全科

1 、贯彻执行党和国家有关安全生产、职业健康和环境保护的方针、政策、法规和地方政府的有关规定，并结合项目实际制定实施办法和细则,组织推动项目的职业健康安全、环境保护管理工作 ;

2 、汇总编制和确立安全技术措施 ;

3 、负责组织总结、交流、推广安全生产技术的先进经验;

4 、负责制订或修订职业健康安全、环境保护的规章制度和汇总安全技术操作规程，编制项目年度安全工作计划 , 并组织实施和监督执行 ;

5 、参加新建、改建、扩建和大修工程设计计划的审查、竣工验收和试运转工作，提出安全技术、职业健康、环境保护方面的建议和要求 ;

6 、负责指导项目所属各单位对员工进行安全生产教育,开展各种安全生产的宣传教育活动; 协同有关部门对特种作业员工实施安全技术培训和考核;

7 、负责组织和参与多种形式的安全生产大检查,协助基层解决安全生产中的问题,针对生产中的事故隐患,采取各种安全防护措施予以消除 ;

8 、负责检查指导项目的所属各单位的劳动保护工作,督促有关部门按规定发放和使用劳动保护用品；

9、负责项目的环境保护工作,督促、检查施工生产作业场地、生活区的环境保护,防止职业病的发生;会同其它部门做好女工的劳动保护工作和参与劳动鉴定工作；

10、办理安全生产领导组的日常工作和承办领导临时交办的其它工作。

11 、负责生产文明施工、保护环境;

12 、对生产中特殊贡献的班组及个人和对不服从安排、延误工期违章作业的班组及个人,及时提出表彰和处罚意见报主管领导。

工程科

1.在总工程师的领导下，主管项目技术管理、试验检验、测量工作；

2.参加由总工程师组织的图纸会审和业主组织的设计技术交底，提出施工图纸中出现的问题和存在的疑问；

3.在项目总工程师的主持下，负责编制总体、单位、分部、分项工程施工组织设计和项目质量计划；

4.负责项目部的技术管理工作，协助项目经理解决施工生产中的技术问题和出现的质量问题；

5.起草新技术、新工艺施工作业指导书，经总工程师审批后，组织、监督、指导作业班组施工作业；

6.负责制订各道工序的施工工艺作业指导书，对工区、专业化队、作业班组进行技术交底，监督指导作业班组施工作业；

7.贯彻执行将三公局工程部制订的新技术、新材料、新工艺开发、推广应用计划；

8.配合质检部门开展质量监控工作，参与一般不合格产品的评议、鉴定工作，并协助质检部制订不合格品的处置方案，监督、指导作业班组按处置方案实施；参与内部质量体系审核，受审核时（含外审）提供有关资料和资源，配合支持审核组的工作，及时实施纠正措施；

9.负责施工技术资料的记录、收集、整理和本部门使用的行政文件资料的收发、登记、保管工作，项目竣工文件资料的编制；

10.负责项目部的检验、试验、测量设备等固定资产的管理，包括计划购置、建账登记、核准和报废的申报处理；

11.负责向生产、物资部门提供进入施工现场的主要物资材料数、技术标准及规格，并按规定进行检验、试验；

12.在项目总工程师的组织下，对业主移交的测量基线进行复核并设置现场控制点；

13.参与项目选择专业化公司，审查专业化公司的施工方案或施工组织设计；

14.根据施工生产技术工艺，识别出环境和危险源圆心填制《环境因素调查与评价》和《危险源调查与评价表》，报安全汇总，建立环境因素清单、重要环境因素清单、危险源清单；

15.编制施工中产生的扬尘、烟尘、水体污染、废弃物、噪声等污染源的控制措施，防止污染环境；

16.根据施工技术规范，改进施工工艺，加强施工现场能源、资源管理，制定措施，责任到人，尽量做到物尽其用，减少资源浪费，节省资源。

合同科：

1.根据公司规定，负责对与业主签订的工程承包合同履行过程进行跟踪管理，加强同业主和监理机构的联系，收集顾客的服务要求。

2.按合同约定向业主和监理报送不同阶段的工程进度计划、计量报表等资料，负责办理工程结算和追加索赔。

3.参与重大合同变更评审，负责一般合同变更索赔。

4.在施工准备阶段和施工过程中，负责接收顾客信息（满意、抱怨、投诉、建议等），收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息，了解顾客的满意程度。

5.按要求给上级主管部门上报各类计划、报表、记录等资料。

6.根据公司的各种规定，负责对劳务分包队伍进行管理。

7.负责组织对劳务分包队伍进行评审、选择，起草分包合同，向各部门进行合同交底，在合同实施过程中进行跟踪管理。

8.依据合同规定会同有关部门办理工程分包结算。

9.每个季度和合同履行完毕后，合同各部门对分包队伍合同履行情况进行全面评价。

10.及时填写各种记录和表格等资料，上报上级主管部门。定期组织开展经济活动分析和工程决算，向财务部门提供预算成本分析资料。

11.负责业务范围内的文件的编写和变更；

12.负责本部门使用的文件和资料的收发登记、整理、编目、标识、归档和保管；在工程完工时将所有资料按规定移交。

13.全面负责所有财务相关工作的开展及项目的成本管理和经费控制等

14.监督并参与项目部的经营和对外经济合同的签订和执行情况。

15.代公司行使项目与业主之间的资金结算，监督项目资金的使用情况，严格执照路桥集团和三公局的规定进行操作。

16.按照三公局的统一规定，及时准确的提供各种资料，每月按时将本月财务备份数据送到三公局财务部。

17.根据各相关部门提供各项经济资料，完成相关的经济核实分析

18.加强成本核算控制,最大限度的控制本项目的成本开支范围和费用开支标准，最大成效的提高本项目部经济效益。

19.负责会计档案的管理,统一会计档案管理制度,建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。

20.负责对本部门人员进行定期培训并考核。

21.负责作好本部门相关的文件往来、登记和归档工作。

质检科

1.在项目总工程师领导下，全面负责项目质量监督检查工作；

2.协助项目总工程师主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作；

3.负责工程施工原始记录表格中属于质检人员检查签证的各项确认事宜，按规定时间向上级报送工程质量统计报表；

4.负责各工序交接的转序工作以及各种中间检验工作；

5.负责配合建设及监理单位进行有关工程质量检查及各种原始记录、工程检查证的签字验收工作，对监理工程师指出有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见；

6.监督、检查、收集、整理、存档作业班、组、试验室、测量组的有关施工技术资料的整理工作。对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师签证的各种施工记录、检验资料和各项试验资料进行认真审查，检查其是否齐全，数据是否准确，内容是否准确，并履行签证手续；

7.负责本部门质量记录的填写，存档管理，组织对已完成的分项工程进行质量认可和中间交工证书的签认，参加由总工程师组织的项目竣工文件、资料的编制；

8.参加每月一次的工程质量检查及有关工程质量方面的会议。对项目采用的新技术、新工艺在实施过程中对关键工序进行检查。

9.参与项目部经营目标的制定与实施，参加项目不合产品的评审、处置及跟踪验证，参加工程质量评定及工程验收工作。

10.参加内部质量体系审核，受审核时（含内审）提供有关资料和资源。配合支持审核组的工作，及时实施纠正措施。

11.负责本部门使用的文件和资料（含记录）的收发、登记编目、整理归档和保管。

12.熟悉领会各种图纸及合同文件，努力钻研业务，提高自身水平和业务素质。

13.负责安排和应用统计技术。

14.认真完成领导下达的各项任务。

15.加强职业道德、文化技术修养，规范言行，抛弃不良思想、行为，在工作中要形成互帮、互学和“比、学、赶、超”的良好风气。

试验室

1.负责工地试验室资质（临时资质）的报批工作；

2.全面熟悉工程合同文件，并根据合同文件规定编制项目试验计划；

3.根据各项目部的所在地有关规定及工程需要，制定实施试验人员上岗培训计划；

4.根据工程需要试验计划，编制试验设备配置计划、技术改造计划和检定计划，并负责试验设备、器具的管理工作；

5.负责工程用材料、半成品、成品的物理、力学性能标准试验及其进场时的质量检验和验收；

6.负责有关配合比的组成设计、复核验证，并上报审批；

7.负责施工过程中的现场试验检测；

8.应用新技术、新工艺、新材料所需的相关试验；

9.负责所有试验项目原始记录、试验资料的整理、上报、归档，并整理提供所属工作范围的交竣工资料，参与交竣工验收；

10.完成领导分配的有关工作。

施工期环境保护体系及保证措施

一、环境保护管理体系

1、创建“环境保护标准化工地”领导小组。

2、健全以分管领导、工程管理部门指导、项目经理具体负责的管理网络，

增加管理力度。

3、环境保护网络图见附表。

二、防止噪声影响的控制措施

1、施工场界噪声控制严格按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）要求进行控制。在施工期间，应想方设法控制噪声污染，尽量采用低噪音机械。夜间施工最迟不得超过22点，减少施工噪声扰民休息。

2、对可固定的机械设备如空压机，备用发电机设置等在施工场地临时房屋内，房屋内设隔音板，使其与外界隔离，最大限度的降低其噪音。

3、对噪声超标造成环境污染的机械施工，其作业时间限制在七时至十二时和十四时至二十二时之内。

4、各项施工均选用低噪声的机械设备和施工工艺。施工场地布局尽量合理，尽量减少施工时对附近居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点（特别是节假日，如春节，学生中考、高考、期末考试等时间）受噪声干扰程度。

5、沟槽开挖支撑桩、管桩、基坑钢板桩打设等安排在白天进行，同时对桩头做处理，减少打桩施工的噪声。

6、施工卷扬机的声音，采用低噪音的卷扬机设备。

三、防止振动影响的控制措施

1、施工振动对环境的影响严格按《城市区域环境振动标准》GB10070－88要求进行控制管理。

2、对振动超标造成环境污染的机械施工，其作业时间限制在七时至十二时和十四时至二十二时之内。

3、本工程施工可能会对地层产生扰动（主要指下水道沟槽、基坑开挖时影响），引起土体变形或沉陷。对临近建（构）筑物事先详查、做好记录，对可能的危害采取加固等预防措施。

四、对周边生态环境的保护措施

1、对施工区域进行围护，除部分断口供我标段施工车辆进出外，其它施工区域均实行全封闭施工。

2、对城市绿化，在施工范围内严格按法规执行，临时占用绿地要报批并及时恢复、砍伐或迁移树木要报批，不得随意修剪树木，古树名木按要求进行特殊保护。

3、施工照明灯的悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。

4、严格履行各类用地手续，按划定的施工场地组织施工，不乱占地、不多占地。

5、在施工场地周围出安民告示，以求得附近居民的理解和配合。

6、在施工工地场界处设实体围蔽，不得在围蔽外堆放物料、废料。

五、对周边水体污染的保护措施

1、工程施工产生废水收集后统一排入周边已建城市污水管道，严禁将废水直接排入自然水体，防止影响周边水质。

2、根据不同施工地区排水网的走向和过载能力，选择合适的排口位置和排放方式。

3、在工程开工前完成工地排水和废水临时处理设施的建设，并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

4、在回填土堆放场、泥浆水产生处设沉淀池，沉淀池的大小根据排水量和所需沉淀时间确定。

5、根据施工实际，考虑当地降雨特征，制定雨季（特别是汛期）排水计划，避免废水无组织排放、外溢、堵塞城市下水道等污染事故发生的排水应急相应工作方案，并在需要时实施。

六、对大气污染的保护

1、对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在大风天气适当洒水，保持湿度。天气干燥时，对宕渣基层和粉煤灰基层及时洒水，减少粉尘对环境的污染，粉煤灰在运输过程中要覆盖，车厢要完整，减少粉尘对环境的污染。

2、合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段（室外多人群活动的时段）。

3、严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质，熔融沥青等有毒物质要使用封闭和带有烟气处理装置的设备。

4、水泥等易飞扬细颗粒散体物料应尽量安排库内存放，堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖。天气干噪时，对宕渣基层和粉煤灰基层及时洒水，减少粉尘对环境的污染。

5、选择合格的运输单位，做到运输过程不散落。

6、车辆出入道口开辟一定面积空地做硬化处理，旁边设置水池，对外出车辆轮胎进行冲洗清理（特别是运渣土车），避免将场内污物带出场地，影响周边道路。

7、拆除构筑物时要有防尘遮挡，在旱季适量洒水。

七、施工产生的固体废弃物遗弃方法及措施

1、在施工中尽量减少污泥或废土、垃圾等的堆放时间和堆放量，堆放区周围加护墙护板。

2、制定废渣的处理、处置方案。按照法规要求选择有资质的运输单位，及时清运施工弃土和渣土，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

3、材料库剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾要及时清扫、清运、不得随意倾倒，作到每班清扫、每日清运。

4、施工现场内无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地料及时清用，砂浆、混凝土倒运时应采取防撒落措施。

5、教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

6、严禁垃圾乱倒、乱卸或用于回填。施工现场设垃圾站，各类生活垃圾按规定集中收集，并及时清理、清运，做到每班清扫、每日清运。

# 7、运输渣土等车辆，在运输时严禁掉渣，并派专人对出入口进行清扫，沥青砼在运输时要覆盖并保护车辆清洁。