生态环境部门审批意见 奉环建表[2021]129号华尔推剪（宁波）有限公司： 你单位报送的《申请报告》、《华尔推剪（宁波）有限公司年产各类美容美发器具4311万套技改项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，经研究，批复如下： 该项目拟建于奉化区溪口镇中兴东路28-30号，总投资488万美元，生产工艺主要包括机械加工，热处理，注塑（不使用废塑料），包塑，喷码，组装等，具体生产工艺见《环境影响报告表》，年生产各类美容美发器具4311万套。经我局审查，在项目符合产业政策及相关规划等前提下，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的生态环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、现有项目应进一步落实、提升生态环境保护设施，污染物排放须符合国家和地方标准。 2、须雨污分流，生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油沉淀处理达到相应标准后纳管。生产废水经废水处理设施处理，废水的各项指标应分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013）的相应标准和限值后纳管。冷却水须循环使用，不得遗撒。热处理车间内须实施干、湿区分离，采用防腐和防渗漏措施, 按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌。 3、须逐项落实《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的要求，加强车间密闭和车间机械排风，各生产工序应按规范设废气收集设施，胶木粉应采取全密闭运输、储存、输送投料，注塑废气经“活性炭吸附装置”处理，热处理废气经“热处理废气处理设施”处理，粉碎废气、塑粒投料废气分别经除尘设施处理，包塑废气、脱漆废气、热熔胶接废气、移印废气、焊接废气分别经收集净化，废气的收集率应符合规定要求，废气的各项指标应分别达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的相应标准、限值和要求，废气应通过规定高度的排气筒达标排放，并确保废气不扰民。食堂的厨房油烟须经油烟净化装置处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相应标准后通过排烟管从所在楼顶排放。 4、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪等有效措施，厂界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关标准，并确保噪声不扰民。 5、按规范做好固体废物的收集处置工作。一般固废须落实堆存场所，收集后外售综合利用，不能利用的应按规范合理处置，办公生活垃圾应按规范分类后委托环卫部门及时清运，做无害化处置，危险废物须严格按危险废物管理要求收集、储存，严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质单位做好安全处置。 6、应建立健全的生态环境管理制度，制定安全操作规程，制定应急预案，落实风险事故的防范措施，配备相应的应急物资、设施，确保周边环境安全。须设置足够容量的事故应急池。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实污染物排放总量控制措施，实施生态环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序申领排污许可证，再对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局建设项目环评批复文件

送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |
| --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产各类美容美发器具4311万套技改项目 环境影响报告表（奉环建表[2021]129号） |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心生态环境分局窗口 |
| 送达人 |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 华尔推剪（宁波）有限公司 |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |
| 备注 |  |