生态环境部门审批意见 奉环建表[2023]34号 宁波市朋佳塑料有限公司： 你单位报送的《申请报告》、《宁波市朋佳塑料有限公司年产80万件真空镀膜件项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，经研究，批复如下： 一、该项目拟建于宁波市奉化区溪口镇大岙工业区天湖路19号，总投资200万元，主要生产工艺：上件，静电除尘（部分塑料件经ABS处理剂喷涂和流平线处理），UV底漆喷涂，流平，UV光固化，下件，真空镀膜，上件，静电除尘，UV面漆喷涂，流平，UV光固化，下件，装配，检验，包装入库，年镀膜加工80万件真空镀膜件。经我局审查，在项目符合产业政策及相关规划等前提下，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的生态环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。 二、在项目建设过程中和建成运行后应做到以下几点： 1、本项目不设食堂，须雨污分流，水帘废水和喷淋废水经处理后循环使用，不外排。生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013）的相应标准和限值后纳管。 2、须逐项落实《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》、《宁波市涂装行业挥发性有机物污染治理技术指南》及《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的要求，应使用符合规范的涂料和涂装工艺，涂装车间须独立密闭设置，加强车间机械排风，ABS处理剂废气、 UV底漆废气、 UV面漆废气和洗枪废气收集后经“二级水喷淋+二级活性炭吸附”处理设施处理，废气的收集率和处理率均应符合规定要求，废气的各项指标应分别达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的相应标准、限值和要求，废气应通过规定高度的排气筒达标排放，并确保废气不扰民。 3、合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪等有效措施，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准，并确保噪声不扰民。 4、按规范做好固体废物的收集处置工作。一般固废须落实堆存场所，收集后外售综合利用，不能利用的应按规范合理处置，办公生活垃圾应按规范分类后委托环卫部门及时清运，做无害化处置，危险废物须严格按危险废物管理要求收集、储存，严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质单位做好安全处置。 5、应建立健全的生态环境管理制度，制定安全操作规程，落实风险事故和安全生产的防范措施，配备应急物资和应急设施，确保周边环境安全。 三、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实污染物排放总量控制措施，组织实施生态环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序申领排污许可证，再对配套建设的生态环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 （公 章） 年 月 日

宁波市生态环境局奉化分局建设项目环评批复文件

送达回执单

| 送达机关 | 宁波市生态环境局奉化分局 |
| --- | --- |
| 送达文书名称及文号 | 年产80万件真空镀膜件项目 环境影响报告表（奉环建表[2023]34号） |
| 送达地点 | 奉化区行政服务中心生态环境分局窗口 |
| 送达人 |  | 送达时间 |  |
| 受送达单位 | 宁波市朋佳塑料有限公司 |
| 收件人 |  | 收件时间 |  |
|  |  | 送达文书内容是否已全部阅知 |  |
| 备注 |  |